## Slide 1
Part 01
▶ 네트워크 (Net + Work) --------------------
▶ 네트워크 규모 -------------------------
▶ 인터넷이란 --------------------------
네트워크 개념
LAN(Local Area Network) : 근거리 통신망
WAN (Wide Area Network) : 원거리 통신망
거대 통신망( LAN + WAN)
TCP/IP 사용
정보의 교환을 위해 연결한 통신망
LAN
LAN
LAN
인터넷
PC
PC
WAN

## Slide 2
Part 01
IP 주소 – IPv4
▶ IP란?
▶ IP 표기법
▶ 클래스풀 Address( 구별)
-----------------------------------------
A Class : 1 ~ 126 .0.0.0 S.M 255.0.0.0
B Class : 128 ~ 191.0.0.0 S.M 255.255.0.0
C Class : 192 ~ 223.0.0.0 S.M 255.255.255.0
-----------------------------------------
D Class : 224 ~ 239.0.0.0 S.M 255.255.255.0
E Class : 240 ~ 255.0.0.0 S.M 255.255.255.0
-----------------------------------------
▶ 클래스풀의 IP 관리
▶ 서브넷 마스크란?
IP 를 네트워크자리와 호스트 자리로 나눔
네트워크 자리 : 1
호스트 자리 : 0
A Class : 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 . 0 . 0
    255 . 0 . 0 . 0
B Class : 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 . 0
    255 . 255 . 0 . 0
C Class : 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0
    255 . 255 . 255 . 0
-인터넷 주소
- 8bit . 8bit . 8bit . 8bit
최소값 : 00000000.00000000.00000000.00000000
최대값 : 11111111.11111111.11111111.11111111
범 위 : 0 – 255 . 0 – 255. 0 – 255. 0 – 255
1 1 1 1 1 1 1 1 .
128 64 32 16 8 4 2 1 . = 255

## Slide 3
Part 01
IP 주소 – IPv4
울산광역시
대구광역시
…
부산광역시 . 남구 . 대연동 . 100-1
255 . 0 . 0 . 0
부산광역시 . 남구 . 대연동 . 100-1
255 . 255 . 0 . 0
부산광역시 . 남구 . 대연동 . 100-1
255 . 255 . 255 . 0

## Slide 4
IP 주소 – IPv4
A Class
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.0.1
255.255.255
126 .
0.1.1
▶ IP 126.0.1.1
네
트
워
크
자
리
호
스
트
자
리
B Class
172.16
128 .0.
~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.1
255.255
10.1
▶ IP 172.16.10.1
C Class
192.0.0.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
255
5
▶ IP 192.168.10.5
191.255.
1 .
~
126.
223.255.255.
~
192.168.10

## Slide 5
Part 01
2. IPv4 통신 방법
. 하나의 트래픽을 발송 하더라도 다수의 Host에게 전달한다면 그 트래픽을 Host 수 만큼 복사하여 각 Host에게 전달한다.
신뢰성 있게 전송을 할 수 있으나 트래픽의 수 증가로 회선에 많은 부담을 갖는다. 다수의 Host에게 데이터 전달에 문제가 있다.
. 하나의 트래픽이 다수의 Host에게 발송할 때 하나의 트래픽으로 보낸다. 그리하여 회선의 부담을 주지 않는다. 그러나 네트워크
영역에서 다수의 Host들은 원하든 안원하든 모두 다 트래픽을 전달 받게 된다. No Receiver 입장에서는 그 트래픽이 불필요할 것이다.
. 원하는 특정 Host에게만 데이터를 보내는 Unicast의 장점과 트래픽을 하나로 보내는 Broadcast 장점을 결합한 방식이 Multicast이다.
Unicast
Broadcast
Multicast

## Slide 6
10000000. 01000000. 00100000. 00010000
128.64.32.16
Subnet Mask의 용도
10000000
01000000
00100000
00010000
11111111
11111111
00000000
00000000
and
10000000
01000000
00000000
00000000
10000000
01000000
11111111
11111111
IP :
Subnet Mask :
Network 주소 :
Broadcast 주소 :